## Slide 1
Autonomous Driving Opened Project

## Slide 2: TB3 자율주행 1기 일정
2017/03/29 – 첫 모임 (내용 전달 / 인사 / 배정)
2017/04/05 – TURTLEBOT3 조립 및 간단 구동
2017/04/12 – TURTLEBOT3 SLAM & Navigation 예제 체험
2017/04/19 – TURTLEBOT3 Lane Following @ DT 예제 체험
2017/04/26 – 각 예제 추가 체험 예비일
2017/05/03 – 조별 아이디어 / 연구 스케줄 발표회
2017/05/10 – 맵 제작
2017/05/17 ~ 06/07 (약 2주) – * 조별 연구
2017/06/14 – 조별 연구 결과물 발표
2017/06/21 – 5명팀 론칭 / 조립 / 역할 조율 및 인계 회의
2017/06/28 ~ 07/30 (약 4주) – 팀별 연구
2017/08/02 – 팀대항 대회
2017/08/09 – 결과물 발표
2017/08/16 ~ 09/06 (약 3주) – 자율 연구
* 진행자 5/31, 6/07 불참

## Slide 3: 오늘의 순서
ROS 강의 절반
간단한 SLAM
간단한 Navigation
빡빡한 일정!

## Slide 4: ROS 란 무엇인고?
Operating System (OS)
  하드웨어 관리
  응용 프로그램 관리
Wiki 발췌
Robot Operating System
  복잡, 방대한 분야의 로봇 제작을 위한 Tools & Libraries
사용자
ROS Application
ROS
Robot Hardware

## Slide 5: ROS 막무가내 실행하기
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun turtlesim turtlesim_node
[3번 terminal] $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
갖고 노는 시간 5분

## Slide 6: ROS 막무가내 실행하기
코드 어떻게 짜야 할까요?

## Slide 7: ROS Node
키보드 값을 받는 아이
값을 선속도/각속도로
변환하는 아이
키보드
모니터
결과를 보여주는 아이

## Slide 8: ROS Node
키보드 값을 받는 아이
값을 선속도/각속도로
변환하는 아이
키보드
모니터
결과를 보여주는 아이
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“key_to_vel” Node
“viewer” Node

## Slide 9: ROS Message & ROS Topic
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
선속도
각속도
int?
double?
bool?

## Slide 10: ROS Message & ROS Topic
이런 애들로 보낼께
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
선속도
각속도
int?
double?
bool?
야 너 어떻게 보낼래
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 11: ROS Message & ROS Topic
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
야! 보내봐봐
“/k_v_vel” 에 보내 놓을께 너가 받아가
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg
어! 받았다!
ROS Message
ROS Topic
Publish
Subscribe

## Slide 12: 전체적인 관리는 누가 하나?
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 13: 전체적인 관리는 누가 하나?
ROSCORE

## Slide 14: ROSCORE 여기서 보셨지요?
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun turtlesim turtlesim_node
[3번 terminal] $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
ROSCORE 실행
Node 실행

## Slide 15: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#include "ros/ros.h "
#include "vel.msg/Vel.h "
int main(int argc, char **argv)
{
ros::init(argc, argv, “key_to_vel");
ros::NodeHandle n;
ros::Publisher vel_pub = n.advertise<vel::Vel>(“k_v_vel", 1000);
ros::Rate loop_rate(10);
while (ros::ok())
{
vel::Vel vel_msg;
vel_msg.vel_linear = 1.012;
vel_msg.vel_angular = 2.451;
vel_pub.publish(vel_msg);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
return 0;
}
ROS Message 쓰겠다
key_to_vel.cpp
ROS Node 정의
ROS Topic 정의
ROS Topic 으로 보낼 값 지정
(키보드로 받으면 됨)
ROSTopic Publish

## Slide 16: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#include "ros/ros.h "
#include "vel.msg/Vel.h "
int main(int argc, char **argv)
{
ros::init(argc, argv, “viewer");
ros::NodeHandle n;
ros::Subscriber vel_sub = n.subscribe(“k_v_vel", 1000, callbackfunc);
ros::spin();
return 0;
}
void callbackfunc(const vel::Vel vel_msg)
{
ROS_INFO("I heard: [%f %f]", vel_msg->vel_linear, vel_msg->vel_angular)
}
ROS Message 쓰겠다
viewer.cpp
ROS Node 정의
ROSTopic Subscribe
받은 값 Print
(그림으로 출력)
Python 으로 짜고 싶으신 분은 이하 링크 참조 http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/WritingPublisherSubscriber%28python%29

## Slide 17: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#!/usr/bin/env python
import rospy
from vel.msg import Vel
def listener():
rospy.init_node(‘viewer', anonymous=True)
rospy.Subscriber(“k_v_vel", Vel, callbackfunc)
rospy.spin()
def callbackfunc(vel_msg):
rospy.loginfo(rospy.get_caller_id() + "I heard %f %f", vel_msg.vel_linear, vel_msg.vel_angular)
if __name__ == '__main__':
listener()
ROS Message 쓰겠다
viewer.py
ROS Node 정의
ROSTopic Subscribe
받은 값 Print
이 코드들은 모두 이하의 링크에 소개된 코드를 수정했을 뿐 http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials

## Slide 18: 언어의 장벽?
우리끼리도 통하지롱~ #ROS 의 강점 중 하나 #오픈소스 세계에 특화됨
key_to_vel.cpp
viewer.py
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 19: 언어의 장벽?
사실상 다언어 마스터 (자칭)
C++
C
C#
등등등…

## Slide 20: 여기까지의 요약
ROSCORE 를 가동 해야 ROS 관련 프로그램을 실행할 수 있게 된다
ROS Msg 형태를 딴 ROS Topic 으로 데이터를 전달하기 때문에, ROS 에서는 언어의 장벽이 (거의?)없다

## Slide 21: ROS Topic 의 한계
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg
오잉? 일방통행이자나?!

## Slide 22: ROS Service
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“key_to_vel” Node
“viewer” Node
double vel_linear
double vel_angular
vel.srv
bool is_result_ok
단, 1회 송수신 후 소멸
“/k_v_vel_srv”

## Slide 23: Topic 과 Service 의 사용처
ROS Topic : 상시적으로 값을 계속 날려주거나 받아야 할 때 (ex : 센서 데이터를 무한시간 받을 때 / 모터값을 무한시간 뿌릴 때)
ROS Service : 뭔가 즉시적인 Feedback 을 기대할 때 / 단 1번만 뭔가를 하고 싶을 때 (ex : 센서 가동 상태 / 출발 또는 정지 Trigger)

## Slide 24: 라인트레이서 Node 구조
receive _camera_img
compresser
decompresser
opencv _proc1
opencv _proc...
locate_target
logic_proc
controller
urgent _call
motor_driver
내부 제어 Loop 는 생략

## Slide 25: 이거 일일이 다 노드 실행?
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
[4번 terminal] $ rosrun img_proc_local decompresser
[5번 terminal] $ rosrun img_proc_local opencv_proc1
[6번 terminal] $ rosrun img_proc_local opencv_proc…
[7번 terminal] $ rosrun img_proc_local locate_target
[8번 terminal] $ rosrun logic_proc logic_proc
[9번 terminal] $ rosrun i_dont_know urgent_call
[10번 terminal] $ rosrun motor motor_driver
이 걸 Debugging / Testing 마다 계속 반복

## Slide 26: 이거 일일이 다 노드 실행?

## Slide 27: 같이 실행할 수 있는 Node 묶음
receive _camera_img
compresser
decompresser
opencv _proc1
opencv _proc...
locate_target
logic_proc
controller
urgent _call
motor_driver
remote_camera_proc.launch
logic_proc.launch
wth.launch
local_img_proc.launch
motor.launch
ROS Launch

## Slide 28: 다 만들었으니 넷상에 올리자
receive_camera_img.cpp
compresser.cpp
remote_camera_proc.launch
image_raw
compressed_image
image.msg
“img_proc_remote” package
ROS Package

## Slide 29: 아까 요 장면
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
ROS Package 이름
ROS Node 이름

## Slide 30: 아까 요 장면
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
ROS Package 이름
ROS Launch 이름
[1번 terminal] $ roslaunch img_proc_remote remote_camera_proc.launch

## Slide 31: 쉬는 타임 및 질문 타임
10분

## Slide 32: ROS 명령어 list
roscore
rosrun
roslaunch
rosnode
rostopic
rosservice
rosmsg
rospack
roscd
…
ROS Core 가동
ROS Node 가동 명령어
ROS Launch 가동 명령어
ROS Node 탐색 명령어
ROS Topic 탐색 명령어
ROS Service 탐색 명령어
ROS Message 탐색 명령어
ROS Package 탐색 명령어
ROS 판 cd 명령어

## Slide 33: ROS 명령어 체험
TURTLEBOT3 Burger 에서 이하를 실행
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
진행자를 따라서 IP설정 후 이하를 실행
$ rospack profile
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch

## Slide 34: ROS 명령어 체험
Laptop 에서 이하를 실행
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
진행자를 따라서 IP설정 후 이하를 실행
$ rospack profile
$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

## Slide 35: 눈치 체셨나요?
방금 킨 키보드 Node
$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
아까 거북이 조종했던 키보드 Node
$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
사실 99% 동일한 소스입니다. 즉 1% 만 바꾸면 똑같이 쓸 수 있다는 말씀! 뭐가 다를까요?

## Slide 36: 눈치 체셨나요?
teleop_twist_keyboard
터틀봇3
“/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
turtle_teleop_key
turtlesim_node
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg

## Slide 37: 눈치 체셨나요?
teleop_twist_keyboard
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
turtle_teleop_key
turtlesim_node
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
터틀봇3를 움직이던 아이가
그림 속의 거북이도
조종할 수 있게 됩니다

## Slide 38: Why ROS?
BMW Automated Driving @ ROSCon 2015

## Slide 39: 쉬는 타임 및 질문 타임
5분

## Slide 40: SLAM & Navigation?
turtlebot3.robotis.com/en/latest/

## Slide 41: 마무리
단톡방 대여장에 “참석” 표시 후 대여.

## Slide 42: 다음주 필요한 것들
우분투 16.04 가 설치된 노트북
ROS 에 관한 기본 지식
GITHUB 계정

## Slide 43: 끝