## Slide 1
Autonomous Driving Opened Project
Leon Ryuwoon Jung

## Slide 2: TB3 자율주행 1기 일정
2017/03/29 – 첫 모임 (내용 전달 / 인사 / 배정)
2017/04/05 – TURTLEBOT3 조립 및 간단 구동
2017/04/12 – TURTLEBOT3 SLAM & Navigation 예제 체험
2017/04/19 – TURTLEBOT3 Lane Following @ DT 예제 체험
2017/04/26 – 각 예제 추가 체험 예비일
2017/05/03 – 조별 아이디어 / 연구 스케줄 발표회
2017/05/10 – 맵 제작
2017/05/17 ~ 06/07 (약 2주) – * 조별 연구
2017/06/14 – 조별 연구 결과물 발표
2017/06/21 – 5명팀 론칭 / 조립 / 역할 조율 및 인계 회의
2017/06/28 ~ 07/30 (약 4주) – 팀별 연구
2017/08/02 – 팀대항 대회
2017/08/09 – 결과물 발표
2017/08/16 ~ 09/06 (약 3주) – 자율 연구
* 진행자 5/31, 6/07 불참

## Slide 3: 오늘의 순서
ROS 강의 남은 절반
간단한 Lane Following
빡빡한 일정!

## Slide 4: 저번 강의 요약 1/5
key_to_vel.cpp
viewer.py
“/k_v_vel”
1.012
2.451
float32 vel_linear
float32 vel_angular
VelMsg.msg
ROS Message
ROS Topic
Publish
Subscribe
“key_to_vel” Node
“viewer” Node

## Slide 5: 저번 강의 요약 2/5
key_to_vel.cpp
viewer.py
“key_to_vel” Node
“viewer” Node
float32 vel_linear
float32 vel_angular
VelSrv.srv
bool is_vel_received
단, 1회 송수신 후 소멸
“/k_v_vel_srv”
ROS Service

## Slide 6: 저번 강의 요약 3/5
관리자 - ROSCORE

## Slide 7: 저번 강의 요약 4/5
receive_camera_img.cpp
compresser.cpp
remote_camera_proc.launch
image_raw
compressed_image
image.msg
“img_proc_remote” package
ROS Package

## Slide 8: 저번 강의 요약 5/5
roscore
rosrun
roslaunch
rosnode
rostopic
rosservice
rosmsg
rospack
roscd
…
ROS Core 가동
ROS Node 가동 명령어
ROS Launch 가동 명령어
ROS Node 탐색 명령어
ROS Topic 탐색 명령어
ROS Service 탐색 명령어
ROS Message 탐색 명령어
ROS Package 탐색 명령어
ROS 판 cd 명령어

## Slide 9: IP 설정
ROSCORE

## Slide 10: IP 설정
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 11: IP 설정
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
야! 보내봐봐
“/k_v_vel” 에 보내 놓을께 너가 받아가
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg
어! 받았다!
ROS Message
ROS Topic
Publish
Subscribe

## Slide 12: ROS 필수 스킬 체크표
[O] ROS의 특징과 실행법을 설명할 수 있다
[ ] 남의 ROS Package를 개조할 수 있다
[ ] ROS Package를 만들어낼 수 있다

## Slide 13: 2. 남의 ROS Package를 개조해 보자

## Slide 14: 2.1 예제 소스 다시 체험
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun turtlesim turtlesim_node
[3번 terminal] $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key

## Slide 15: 2.1 예제 소스 다시 체험
불편한 점 없었나요?
Key 를 한 개만 먹지 않나요?
선회가 가능하게 조작해 봅시다

## Slide 16: ROS Wiki 란?
http://wiki.ros.org/ : 유저가 올린 ROS Package 를 찾아볼 수 있는 사이트

## Slide 17: 2.2 예제 소스 다운로드
http://wiki.ros.org/turtlesim
들어가 봅시다

## Slide 18: 2.2 예제 소스 다운로드
https://github.com/ros/ros_tutorials
GitHub 저장소 주소

## Slide 19: 2.2 예제 소스 다운로드
[1번 terminal] $ cd ~/catkin_ws/src
[1번 terminal] $ git clone https://github.com/ros/ros_tutorials.git
Download ZIP 을 써도 됩니다! 만
Git 을 쓰면 내가 수정한 소스 코드를 올릴 수 있습니다

## Slide 20: 2.3 예제 소스 빌드
[1번 terminal] $ cd ~/catkin_ws
[1번 terminal] $ catkin_make
Makefile, CMakeList 는 Linux 에서 주로 사용되는 빌드 파일 입니다.
ROS 에서는 CMakeList 를 ROS 에 맞게 개조해서 씁니다.

## Slide 21: Q. 그런데 왜 이미 깔려 있는 걸 또 다운받았지요?
A. ROS 깔 때 같이 깔린 겁니다
Turtlesim package 폴더 pic
빌드된 상태로 배포된 File 들이라
Source code 가 없음…

## Slide 22: 2.4 예제 소스 실행
[1번 terminal] $ gedit roscore
[2번 terminal] $ rosrun turtlesim turtlesim_node
[3번 terminal] $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key

## Slide 23: 2.5 예제 소스 개조
turtle_teleop_key.cpp 파일을 엽니다.
[1번 terminal] $ cd ~/catkin_ws/src/turtlesim/tutorials/
[1번 terminal] $ gedit turtle_teleop_key.cpp

## Slide 24: 2.5 예제 소스 개조
 | switch(c)
 | {
 | case KEYCODE_L:
 | ROS_DEBUG("LEFT");
 | angular_ = 1.0;
 | dirty = true;
 | break;
 | case KEYCODE_R:
 | ROS_DEBUG("RIGHT");
 | angular_ = -1.0;
 | dirty = true;
 | break;
 | case KEYCODE_U:
 | ROS_DEBUG("UP");
 | linear_ = 1.0;
 | dirty = true;
 | break;
 | case KEYCODE_D:
 | ROS_DEBUG("DOWN");
 | dirty = true;
 | break;
 | linear_ = -1.0; }
얘네가 범인인 것 같은데… 개조 들어가 봅시다 (10분)
소스 수정 후 꼭 다시 catkin_make 할 것

## Slide 25: 2.6 예제 소스 개조 2nd- 퀴즈
이번엔 로봇을 움직여 봅시다.
어떤걸 바꿔야 됐었지요?
저번 시간 강의 참조 바랍니다.

## Slide 26: 2.6 예제 소스 개조 2nd - 답
teleop_twist_keyboard
“/cmd_vel”
…
…
Twist.msg
turtle_teleop_key
로봇
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
Twist.msg
/turtle1 을 지워보세요

## Slide 27: 2.7 ROS 명령어로 놀아 봅시다
rosnode
rostopic
rosservice
rosmsg
rospack
roscd
rqt_graph
…
ROS Node 탐색 명령어
ROS Topic 탐색 명령어
ROS Service 탐색 명령어
ROS Message 탐색 명령어
ROS Package 탐색 명령어
ROS 판 cd 명령어
ROS Node 들의 연결 맵을 보여줌
5분 갖고 놀기

## Slide 28: 여기까지의 요약
ROS 의 대표 예제를 개조해 보았다…ㄷㄷ
차후 ROS를 사용한 연구, 개발을 할 때, 방금 개조하는 동안 거쳤던 과정을 무한반복 하게 된다.

## Slide 29: 5분 휴식

## Slide 30: ROS 필수 스킬 체크표
[O] ROS의 특징과 실행법을 설명할 수 있다
[O] 남의 ROS Package를 개조할 수 있다
[ ] ROS Package를 만들어낼 수 있다

## Slide 31: 3. ROS Package를 만들어낼 수 있다

## Slide 32: 3.1 ROS Package 구조
include : *.h
src : *.cpp, *.py,…
msg : *.msg
srv : *.srv
CMakeLists.txt : 빌드 대상 & 옵션 등 기술
package.xml : package 정보 기술

## Slide 33: 3.2 catkin workspace 구조
src : ROS Package 를 다운받아 넣는 폴더 / ROS Package 를 제작하여 두는 폴더 (아까의 src 폴더와 쓰임이 다름)
build : src 에 있는 Package 를 빌드하는 데에 관련된 파일
devel : src 에 있는 Package 들이 쓰는 *.msg, *.srv 및 included *.h 들을 복사 및 가공해 놓는 곳 / *.cpp, *.py,… 등을 실행 가능한 Node 파일 형태로 빌드해 놓은 곳

## Slide 34: 3.2 catkin workspace 구조
key_to_vel_pkg : 여러분이 복습해 오셨다면 있어야 할 폴더 (다운 받은 ROS Package)
CMakeLists.txt : 아까의 Package 안의 CMakeLists.txt 와 다른 파일 (거의 다룰 일 없음)

## Slide 35: 3.2 catkin workspace 구조
*.cpp, *.py,… 등을 실행 가능한 Node 파일 형태로 빌드된 아이들

## Slide 36: 3.2 catkin workspace 구조
*.msg, *.srv 및 included *.h 들을 복사 및 가공해 놓은 아이들

## Slide 37: 3.2 catkin workspace 구조
*.cpp, *.py,… 등을 실행 가능한 Node 파일 형태로 빌드된 아이들

## Slide 38: 3.3 ROS 가 깔린 곳
/opt/ros/kinetic/ 에 여러분이 쓰는 모든 ROS tool 들이 있습니다 (turtlesim 도 여기)

## Slide 39: 3.4 ROS Package 만들기
배포된 key_to_vel_pkg 를 여러분이 만들어 봅시다
~/catkin_ws/src 안의 key_to_vel_pkg 를 Desktop 으로 이동시켜 주세요
$ cd ~/catkin_ws/src
$ catkin_create_pkg key_to_vel_pkg roscpp
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
지금 만들어진 key_to_vel_pkg 와 배포된 key_to_vel_pkg 를 비교해 봅시다.
ROS Package
의존 Package

## Slide 40: 3.4 ROS Package 만들기
텅텅 비어있지요? 그걸 여러분이 채우면 ROS Package 를 만드신 겁니다
CMakeLists.txt 의 각 items 설명 : http://wiki.ros.org/catkin/CMakeLists.txt
Packages.xml 의 각 items 설명 : http://wiki.ros.org/catkin/package.xml
파일을 만드시든, Desktop 에 있는 Package 의 파일들 을 가져다 붙이든 해서, 여러분이 만드신 Package 가 작동하는지 확인하여 보세요!
10분 갖고 놀기

## Slide 41: 5분 휴식

## Slide 42: ROS 필수 스킬 체크표
[O] ROS의 특징과 실행법을 설명할 수 있다
[O] 남의 ROS Package를 개조할 수 있다
[O] ROS Package를 만들어낼 수 있다
“이젠 나도 할 수 있다”

## Slide 43: ROS 필수 스킬 체크표
[O] ROS의 특징과 실행법을 설명할 수 있다
[O] 남의 ROS Package를 개조할 수 있다
[O] ROS Package를 만들어낼 수 있다

## Slide 44: ROS Node
키보드 값을 받는 아이
값을 선속도/각속도로
변환하는 아이
키보드
모니터
결과를 보여주는 아이
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“key_to_vel” Node
“viewer” Node

## Slide 45: ROS Message & ROS Topic
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
선속도
각속도
int?
double?
bool?

## Slide 46: ROS Message & ROS Topic
이런 애들로 보낼께
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
선속도
각속도
int?
double?
bool?
야 너 어떻게 보낼래
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 47: ROS Message & ROS Topic
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
야! 보내봐봐
“/k_v_vel” 에 보내 놓을께 너가 받아가
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg
어! 받았다!
ROS Message
ROS Topic
Publish
Subscribe

## Slide 48: 전체적인 관리는 누가 하나?
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 49: 전체적인 관리는 누가 하나?
ROSCORE

## Slide 50: ROSCORE 여기서 보셨지요?
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun turtlesim turtlesim_node
[3번 terminal] $ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
ROSCORE 실행
Node 실행

## Slide 51: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#include "ros/ros.h "
#include "vel.msg/Vel.h "
int main(int argc, char **argv)
{
ros::init(argc, argv, “key_to_vel");
ros::NodeHandle n;
ros::Publisher vel_pub = n.advertise<vel::Vel>(“k_v_vel", 1000);
ros::Rate loop_rate(10);
while (ros::ok())
{
vel::Vel vel_msg;
vel_msg.vel_linear = 1.012;
vel_msg.vel_angular = 2.451;
vel_pub.publish(vel_msg);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
return 0;
}
ROS Message 쓰겠다
key_to_vel.cpp
ROS Node 정의
ROS Topic 정의
ROS Topic 으로 보낼 값 지정
(키보드로 받으면 됨)
ROSTopic Publish

## Slide 52: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#include "ros/ros.h "
#include "vel.msg/Vel.h "
int main(int argc, char **argv)
{
ros::init(argc, argv, “viewer");
ros::NodeHandle n;
ros::Subscriber vel_sub = n.subscribe(“k_v_vel", 1000, callbackfunc);
ros::spin();
return 0;
}
void callbackfunc(const vel::Vel vel_msg)
{
ROS_INFO("I heard: [%f %f]", vel_msg->vel_linear, vel_msg->vel_angular)
}
ROS Message 쓰겠다
viewer.cpp
ROS Node 정의
ROSTopic Subscribe
받은 값 Print
(그림으로 출력)
Python 으로 짜고 싶으신 분은 이하 링크 참조 http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/WritingPublisherSubscriber%28python%29

## Slide 53: 실제 ROS Node 의 소스 코드
#!/usr/bin/env python
import rospy
from vel.msg import Vel
def listener():
rospy.init_node(‘viewer', anonymous=True)
rospy.Subscriber(“k_v_vel", Vel, callbackfunc)
rospy.spin()
def callbackfunc(vel_msg):
rospy.loginfo(rospy.get_caller_id() + "I heard %f %f", vel_msg.vel_linear, vel_msg.vel_angular)
if __name__ == '__main__':
listener()
ROS Message 쓰겠다
viewer.py
ROS Node 정의
ROSTopic Subscribe
받은 값 Print
이 코드들은 모두 이하의 링크에 소개된 코드를 수정했을 뿐 http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials

## Slide 54: 언어의 장벽?
우리끼리도 통하지롱~ #ROS 의 강점 중 하나 #오픈소스 세계에 특화됨
key_to_vel.cpp
viewer.py
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg

## Slide 55: 언어의 장벽?
사실상 다언어 마스터 (자칭)
C++
C
C#
등등등…

## Slide 56: 여기까지의 요약
ROSCORE 를 가동 해야 ROS 관련 프로그램을 실행할 수 있게 된다
ROS Msg 형태를 딴 ROS Topic 으로 데이터를 전달하기 때문에, ROS 에서는 언어의 장벽이 (거의?)없다

## Slide 57: ROS Topic 의 한계
key_to_vel.cpp
viewer.cpp
“/k_v_vel”
1.012
2.451
double vel_linear
double vel_angular
vel.msg
오잉? 일방통행이자나?!

## Slide 58: Topic 과 Service 의 사용처
ROS Topic : 상시적으로 값을 계속 날려주거나 받아야 할 때 (ex : 센서 데이터를 무한시간 받을 때 / 모터값을 무한시간 뿌릴 때)
ROS Service : 뭔가 즉시적인 Feedback 을 기대할 때 / 단 1번만 뭔가를 하고 싶을 때 (ex : 센서 가동 상태 / 출발 또는 정지 Trigger)

## Slide 59: 라인트레이서 Node 구조
receive _camera_img
compresser
decompresser
opencv _proc1
opencv _proc...
locate_target
logic_proc
controller
urgent _call
motor_driver
내부 제어 Loop 는 생략

## Slide 60: 이거 일일이 다 노드 실행?
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
[4번 terminal] $ rosrun img_proc_local decompresser
[5번 terminal] $ rosrun img_proc_local opencv_proc1
[6번 terminal] $ rosrun img_proc_local opencv_proc…
[7번 terminal] $ rosrun img_proc_local locate_target
[8번 terminal] $ rosrun logic_proc logic_proc
[9번 terminal] $ rosrun i_dont_know urgent_call
[10번 terminal] $ rosrun motor motor_driver
이 걸 Debugging / Testing 마다 계속 반복

## Slide 61: 이거 일일이 다 노드 실행?

## Slide 62: 같이 실행할 수 있는 Node 묶음
receive _camera_img
compresser
decompresser
opencv _proc1
opencv _proc...
locate_target
logic_proc
controller
urgent _call
motor_driver
remote_camera_proc.launch
logic_proc.launch
wth.launch
local_img_proc.launch
motor.launch
ROS Launch

## Slide 63: 다 만들었으니 넷상에 올리자
receive_camera_img.cpp
compresser.cpp
remote_camera_proc.launch
image_raw
compressed_image
image.msg
“img_proc_remote” package
ROS Package

## Slide 64: 아까 요 장면
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
ROS Package 이름
ROS Node 이름

## Slide 65: 아까 요 장면
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun img_proc_remote receive_camera_img
[3번 terminal] $ rosrun img_proc_remote compresser
ROS Package 이름
ROS Launch 이름
[1번 terminal] $ roslaunch img_proc_remote remote_camera_proc.launch

## Slide 66: 쉬는 타임 및 질문 타임
10분

## Slide 67: ROS 명령어 list
roscore
rosrun
roslaunch
rosnode
rostopic
rosservice
rosmsg
rospack
roscd
…
ROS Core 가동
ROS Node 가동 명령어
ROS Launch 가동 명령어
ROS Node 탐색 명령어
ROS Topic 탐색 명령어
ROS Service 탐색 명령어
ROS Message 탐색 명령어
ROS Package 탐색 명령어
ROS 판 cd 명령어

## Slide 68: ROS 명령어 체험
TURTLEBOT3 Burger 에서 이하를 실행
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
진행자를 따라서 IP설정 후 이하를 실행
$ rospack profile
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch

## Slide 69: ROS 명령어 체험
Laptop 에서 이하를 실행
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
진행자를 따라서 IP설정 후 이하를 실행
$ rospack profile
$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

## Slide 70: 눈치 체셨나요?
방금 킨 키보드 Node
$ rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py
아까 거북이 조종했던 키보드 Node
$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
사실 99% 동일한 소스입니다. 즉 1% 만 바꾸면 똑같이 쓸 수 있다는 말씀! 뭐가 다를까요?

## Slide 71: 눈치 체셨나요?
teleop_twist_keyboard
터틀봇3
“/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
turtle_teleop_key
turtlesim_node
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg

## Slide 72: 눈치 체셨나요?
teleop_twist_keyboard
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
turtle_teleop_key
turtlesim_node
“/turtle1/cmd_vel”
…
…
geometry_msgs.msg
터틀봇3를 움직이던 아이가
그림 속의 거북이도
조종할 수 있게 됩니다

## Slide 73: Why ROS?
BMW Automated Driving @ ROSCon 2015

## Slide 74: 쉬는 타임 및 질문 타임
5분

## Slide 75: SLAM & Navigation?
turtlebot3.robotis.com/en/latest/

## Slide 76: 마무리
단톡방 대여장에 “참석” 표시 후 대여.

## Slide 77: 다음주 필요한 것들
우분투 16.04 가 설치된 노트북
ROS 에 관한 기본 지식
GITHUB 계정

## Slide 78: 끝